## Slide 1: SZÁMÍTÓGÉPES-HÁLÓZATOK
Hálózati architektúrák
13-

## Slide 2: Rétegek, protokollok
A számítógép-hálózatok bonyolultsága miatt, azok tervezését strukturális, funkcionális részekre bontott módszerrel végzik.
Ehhez a hálózat egyes részeit rétegekbe (layer) vagy más néven szintekbe (level) szervezik, amelyik mindegyike az előzőre épül.
A hálózati rétegek a kommunikációhoz szükséges részfeladatot látnak el.
A protokoll (protocol): Azoknak a szabályoknak, megállapodásoknak, előírásoknak a halmaza, amelyek ahhoz szükségesek, hogy két ugyanazon a funkcionális szinten lévő használó vagy funkcionális elem egymással párbeszédet folytathasson.
A hálózati rétegek és protokollok halmazát hálózati architektúrának nevezzük.

## Slide 3: Filozófus – tolmács – titkárnő architektúra
The Life
is …
filozófus
Das Leben ist …
nyelv: hu
Az élet
tolmács
nyelv: hu
Az élet
nyelv: hu
Az élet
fax: +36…
nyelv: hu
Az élet
fax: +36…
titkárnő

## Slide 4: Egy általános rétegmodell
Az egymás fölött lévő rétegek valós kommunikációját folytonos, míg az azonos szinten levő rétegek közötti virtuális kommunikációt szaggatott vonal jelzi.

## Slide 5: Egy általános rétegmodell
A hálózati kapcsolatnál az egyik gép valamelyik rétege a másik gép ugyanilyen szintű rétegével kommunikál.

## Slide 6: Egy általános rétegmodell
A kommunikáció során minden egyes réteg az alatta lévő elhelyezkedő rétegnek vezérlőinformációkat és adatokat ad át egészen a legalsó rétegig.

## Slide 7: Egy általános rétegmodell
Az egymás fölötti rétegek között egy jól definiált réteginterfész húzódik, az alsóbb réteg által a felsőnek nyújtott elemi műveleteket és szolgálatokat határozza meg.

## Slide 8: Egy általános rétegmodell
A legalsó réteg alatt a kapcsolatot megvalósító fizikai közeg található, ez a réteg közvetlenül a fizikai közeghez kapcsolódik, vezérelve annak működését.

## Slide 9
A rétegek megtervezésénél a főbb szempontok:
A rétegek mindegyikének rendelkeznie kell eljárással a kapcsolat felépítésére, illetve annak lebontására.
Meg kell határozni az átviteli szabályokat: az átvitel szimplex (egyirányú) fél duplex (váltakozóan két irányú) vagy duplex (egyszerre két irányú) legyen.
Meg kell határozni, milyen legyen a rendszerben a hibajelzés hibavédelem,
Gondoskodni kell róla, hogy a gyors adók-lassú vevők adatvesztés-mentesen működhessenek együtt.
Korlátozott üzenethosszú alkalmazásoknál, ha az üzeneteket a küldés előtt szét kell darabolni, meghatározandó, hogy hogyan biztosítható vétel helyén a sorrendhelyes összerakásuk,
Ugyanazon a fizikai vonalon egyidejűleg több kommunikáció is folyhat. Hogyan kell ezt szeparáltan, összekeveredés-mentesen megoldani,
Cél és a forrás között, ha több útvonal lehetséges, fontos a valamilyen szempontból optimális útvonal kiválasztása.

## Slide 10
Két fontos hálózati architektúra:
OSI hivatkozási modell
TCP/IP hivatkozási modell
Az OSI és aTCP/IP hivatkozási modellnek sok közös tulajdonsága van.
Hierarchikusan egymásra épülő, de egymástól független protokollokon alapul mind a kettő.
A hasonlóságok ellenére számos különbség is van közöttük (pl. rétegek száma).